## Slide 1
Autor(es): E.V. Pérez, A. Cruz-Crespo, J.L. Ginori, R.V. Arencibia, E.V. Morales, J.M. Oria
Universidad y país de origen: Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (Cuba), Universidad Federal de Uberlândia (Brasil)
Dúplex con Procesamiento de Imágenes en Python
Cuantificación de Austenita en ZAT de Soldaduras de Aceros
“Por una innovación sostenible”

## Slide 2
ÍNDICE
01
02
03
04
05
06
07
Introducción
Objetivo
Metodología – Flujo de Procesamiento
Segmentación de Morfologías
Comparación con ImageJ-Fiji
Resultados Representativos
Ventajas del Enfoque Python/OpenCV
Conclusiones
Recomendaciones y Trabajo Futuro
08
09

## Slide 3
Introducción
01
02
03
04
05
Contexto: Aceros dúplex → microestructura bifásica (ferrita + austenita).
Problema: La Zona Afectada Térmicamente (ZAT) altera la microestructura durante la soldadura.
Morfologías de austenita secundaria:
  GBA (Contorno de Grano)
  WA (Widmanstätten)
  IGA (Intergranular)
Limitaciones actuales: Métodos manuales (ASTM E562) son subjetivos y laboriosos.

## Slide 4
Objetivo
01
02
03
04
05
Desarrollar algoritmos en Python para:
Identificar y cuantificar morfologías de austenita en la ZAT.
Comparar con métodos tradicionales (ImageJ-Fiji).
Establecer relación entre energía de soldadura y microestructura.

## Slide 5
Metodología Flujo de Procesamiento
01
02
03
04
05
Tres etapas principales:
  Delimitación interactiva de la ZAT.
  Segmentación multietapa de morfologías.
  Cuantificación automatizada y exportación.
Herramientas: Python + OpenCV, operaciones lógicas bit a bit, binarización dinámica.

## Slide 6
Segmentación
Morfologica
01
02
03
04
05
Proceso:
  Binarización adaptativa (Otsu + ajuste manual).
  Identificación de GBA por área y forma.
  Separación de WA e IGA mediante operaciones lógicas.
Ventaja: Preservación de bordes y morfologías delicadas.

## Slide 7
Comparación con ImageJ-Fiji
01
02
03
04
05
Python/OpenCV:
  Mejor preservación de la imagen procesada.
  Separación nítida entre fases.
ImageJ-Fiji:
  Erosión de morfologías finas.
  Fusión de regiones cercanas.
Conclusión visual: Mayor precisión con el método propuesto.

## Slide 8
Resultados Representativos
01
02
03
04
05
Hallazgos: Mayor GBA con menor energía.
  Aumento de WA/IGA con mayor energía.
Sensibilidad del método: Detecta variaciones microestructurales cuantitativas.
Chart: ZAT con E=1.5 kJ/mm
| GBA | IGA | WA
ImageJ-Fiji | 9.77 | 4.69 | 3.04
Python/OpenVC | 13.29 | 5.32 | 4.56
Chart: ZAT con E=2.5 kJ/mm
| GBA | IGA | WA
ImageJ-Fiji | 7.78 | 7.84 | 4.11
Python/OpenVC | 10.57 | 8.79 | 5.73

## Slide 9
Ventajas del Enfoque Python/OpenCV
01
02
03
04
05
Reproducibilidad: Polígonos guardables y reutilizables.
Interactividad: Ajuste en tiempo real con retroalimentación visual.
Precisión: Operaciones bit a bit vs. filtros morfológicos destructivos.
Trazabilidad: Registro digital de modificaciones.

## Slide 10
Conclusiones
01
02
03
04
05
Los algoritmos en Python ofrecen una alternativa robusta y reproducible para cuantificar austenita en la ZAT.
Superan limitaciones de subjetividad y laboriosidad de ImageJ-Fiji.
Permiten establecer correlaciones cuantitativas entre energía de soldadura y microestructura.

## Slide 11
Recomendaciones y Trabajo Futuro
01
02
03
04
05
Integrar redes neuronales convolucionales para clasificación automática.
Desarrollar bases de datos etiquetadas de microestructuras.
Implementar procesamiento paralelo para mayor velocidad.
Explorar modelos predictivos con IA.

## Slide 12
Muchas gracias